## Slide 1
直线的投影

## Slide 2
  第二节 直线的投影
  一、直线投影的性质
  直线的投影特性
直线倾斜于投影面
收缩性
投影为直线但小于实长
直线平行于投影面
真实性
投影反映直线的真实长度
直线垂直于投影面
积聚性
投影积聚为一点

## Slide 3
  第二节 直线的投影
  二、直线的分类
  直线在三投影面体系中的投影特性
  空间直线相对于三投影面的位置
  一般位置直线
  投影面垂直线
  投影面平行线

## Slide 4
  第二节 直线的投影
  三、一般位置直线的特征
  一般位置直线
  （1）在三个投影面上的投影均为倾斜直线；
  （2）投影长度均小于实长。
  这类直线对三个投影面都处于倾斜位置

## Slide 5
  第二节 直线的投影
  四、投影面平行线的特征
  投影面平行线
  这类直线只平行于一个投影面，而倾斜于另外两个投影面
投影面平行线有以下三种：
1、正平线 平行于V面并且与H面、W面倾斜的直线
2、水平线 平行于H面并且与V面、W面倾斜的直线
3、侧平线 平行于W面并且与V面、H面倾斜的直线

## Slide 6
  第二节 直线的投影
  四、投影面平行线的特征
  直线在三投影面体系中的投影特性
  投影面平行线
名称
空
间
位
置
正平线 (∥ V 面 )
水平线 (∥ H 面 )
侧平线 (∥ W 面 )
投
影
图
实 长
实 长
实 长

## Slide 7
  第二节 直线的投影
  特点
  投影面平行线
（1）在所平行的投影面上的投影为一段反映实长的斜线；
（2）在其他两个投影面上的投影分别平行于相应的投影轴，长度缩短。

## Slide 8
  第二节 直线的投影
  五、投影面垂直线的特征
  投影面垂直线
  这类直线只垂直于一个投影面，而平行于另外两个投影面
1、正垂线 垂直于V面并且与H面、W面平行的直线
2、铅垂线 垂直于H面并且与V面、W面平行的直线
3、侧垂线 垂直于W面并且与V面、H面平行的直线
投影面垂直线有以下三种：

## Slide 9
  第二节 直线的投影
  五、投影面垂直线的特征
  直线在三投影面体系中的投影特性
  投影面垂直线
名称
空
间
位
置
正垂线 (⊥V 面 )
铅垂线 (⊥H 面 )
侧垂线 (⊥W 面 )
投
影
图

## Slide 10
  第二节 直线的投影
  特点
  投影面垂直线
（1）在所垂直的投影面上的投影积聚为一点；
（2）在其他两个投影面上的投影分别垂直于相应的投影轴，且反映实长。

## Slide 11
  第二节 直线的投影
  六、根据直线的三面投影判定直线的类型：
  1、投影面平行线 三面投影为“两平一斜”
平
平
斜
1.“斜”在正面，直线为正平线
2.“斜”在侧面，直线为侧平线
3.“斜”在水平面，直线为水平线
右侧例题
水平线

## Slide 12
  第二节 直线的投影
  六、根据直线的三面投影判定直线的类型：
  2、投影面垂直线 三面投影为“两线一点”
线
线
点
铅垂线
2.“点”在侧面，直线为侧垂线
1.“点”在正面，直线为正垂线
3.“点”在水平面，直线为铅垂线
右侧例题

## Slide 13
  第二节 直线的投影
  六、根据直线的三面投影判定直线的类型：
  3、一般位置直线 三面投影“全倾斜”
三面投影都是“斜”为一般位置直线
右侧例题
斜
斜
斜
一般位置直线

## Slide 14
  第二节 直线的投影
  练一练：
点
线
线
斜
平
平
正垂线
侧平线

## Slide 15
  第二节 直线的投影
  练一练：
斜
平
平
线
点
线
正平线
侧垂线

## Slide 16
  第二节 直线的投影
本课小节
空间中直线的类型
一般位置直线
（收缩性）
投影面平行线
（真实性、收缩性）
投影面垂直线
（积聚性、真实性）
与三投影面倾斜
正平线 平行于V面、倾斜于H、W面
侧平线 平行于W面、倾斜于V、H面
水平线 平行于H面、倾斜于V、W面
正垂线 垂直于V面、平行于H、W面
侧垂线 垂直于W面、平行于V、H面
铅垂线 垂直于H面、平行于V、W面

## Slide 17
谢谢观看